## Slide 1: IoT rendszerek sérülékenység vizsgálatának kutatása
Készítette: Baross Márk Tamás (MSc)

## Slide 2
Bevezetés
Mi is az az IoT (M2M, IIoT)
IoT technológiák csoportosíthatósága
Biztonsági és sérülékenységi kérdések
Zavarás megvalósítása SDR berendezéssel

## Slide 3: 1. Mi is az az IoT
Alapvető koncepció
M2M (Machine-to-Machine)
IIoT (Industrial Internet of Things)

## Slide 4: 2. IoT technológiák csoportosíthatósága
Nagykiterjedésű hálózatokat
  Cellás hálózat
  Kis teljesítményű nagy kiterjedésű hálózatok
  (LPWAN - Low Power Wide Area Network)
  Műholdas IoT
  Kis hatótávolságú hálózatok
  Helyi hálózatok (LAN - Local Area Network)
  Mesh LAN
  Személyi hálózatok (PAN - Personal Area Network)
 | Hálózat típusa | Frekvenciasáv | Technológia
Nagy kiterjedésű hálózatok (WAN - Wide Area Networks) | Cellás (WAN - Wide Area Network) | Engedélyköteles | GSM - 2G
 |  |  | 4G/5G
 | Kis teljesítményű nagy kiterjedésű hálózatok (LPWAN - Low Power Wide Area Network) |  | Nb-IoT, LTE-M
 |  | Nem engedélyköteles | SigFox
 |  |  | Lo-Ra
 | Műholdas IoT | Engedélyköteles | NTN-IoT (5G)
Kis hatótávolságú technológiák (Short Range Technologies) | Helyi hálózatok (LAN - Local Area Network) | Nem engedélyköteles | Wi-Fi, Ethernet
 | Mesh LAN |  | Zigbee, Matter
 | Személyi hálózatok (PAN - Personal Area Network) |  | Bluetooth, RFID, NFC

## Slide 5
Technológia | Bluetooth | Wi-Fi | RFID | NFC | Zigbee, Matter
Spektrum | Nem engedélyköteles frekvenciasáv |  |  |  | 
 | 2,4 GHz - 2,4835 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical) | 2,4 GHz 5GHz 6GHz | 125 kHz (LF sáv) 13,56 MHz (HF sáv) 868 MHz (UHF sáv) | 13,56MHz | 2,4GHz (Global) 915MHz (America) 868 MHz (Europe)
Specifikáció/ Szabvány | IEEE 802.15.1 | IEEE 802.15.1 | Több Szabvány | ISO/IEC 14443 ISI/IEC 18000-3 | IEEE 802.15.11 a…
Hálózat struktúra | Pont-Pont | WLAN | Pont-Pont | Pont-Pont | Csillag, Fa, Mesh
Adatsebesség | 1 - 24Mbps | 0,9-500Mbps | 423kbps | 424kbps | 20 - 250kbps

## Slide 6
Szoftveres fenyegetettségek
  Nem megfelelő konfiguráció a hálózati eszközökön
Fizikai fenyegetettségek
  Biztonsági kamerák
  Szenzorok
  Okos eszközök
  Stb.
3. Biztonsági és sérülékenységi kérdések

## Slide 7
4. IoT kommunikáció vizsgálata rádiós zavarás mellett
Két zavarási környezet összeállítás
  SOHO Wi-Fi router
  Bluetooth hangszóró

## Slide 8: Mobil - optikai kommunikációs kutató műhely
Baross Márk Tamás (kutató/infrastruktúra támogató)

## Slide 9: Köszönöm a megtisztelő figyelmet!